Obliczanie oporu elektrycznego przewodnika w zależności od jego długości i jego średnicy.

Celem ćwiczenia jest wskazanie jak zachowuje się rezystancja przewodnika w zależności od jego długości i średnicy przekroju poprzecznego przewodnika. W tym celu należy:

1. W arkuszu kalkulacyjnym przygotuj tabelę zawierająca następujące rubryki:

- Liczba porządkowa

- Długość (l) [m]

- Promień (r) [m]

- Oraz poniższej tabela rezystywności [Ωxm])

| Materiał | Rezystywność |
| --- | --- |
| Srebro | 1,59×10−8 |
| Miedź | 1,72×10−8 |
| Złoto | 2,44×10−8 |
| Aluminium | 2,82×10−8 |
| Wolfram | 5,60×10−8 |
| Nikiel | 6,99×10−8 |
| Żelazo | 9,8×10−8 |
| Cyna | 10,9×10−8 |
| Platyna | 11×10−8 |
| Ołów | 22×10−8 |
| Nichrom | 150×10−8 |
| Węgiel | 3,5×10−5 |
| German | 0,46 |
| Krzem | 640 |
| Szkło | 1010–1014 |
| Guma | około 1013 |
| Stal 316 | 7,4×10−7 |
| Mosiądz | 8-7×10−8 |
| Żeliwo | 2-5×10−6 |

2. Przykładowe obliczenie oporności przewodu miedzianego:

Dane:

Długość przewodu: l=10m

Średnica przewodu: d=0,5 mm

Pomiaru dokonano w temperaturze 20 oC

Zadanie 1

Oblicz opór elektryczny przewodnika znając jego długość i średnicę. Obliczenie zrób dla 2 sytuacji:

a) gdy długość pręta jest constans oraz b) gdy średnica pręta jest constans. Obliczenie zrób dla pręta miedzianego.

Celem zadania jest porównanie oporu elektrycznego przewodników wykonanych z miedzi w zależności od zmieniającej się  średnicy  oraz różnej długości przewodnika.

W tym celu należy  skorzystać z następujących tabel:

| LP | długość pręta [m] | Średnica [mm] | Opór elektryczny [Ώ] |  | LP | długość pręta [m] | Średnica [mm] | Opór elektryczny [Ώ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10 |  |
| 2 | 10 | 2 |  |  | 2 | 2 | 10 |  |
| 3 | 10 | 3 |  |  | 3 | 3 | 10 |  |
| 4 | 10 | 4 |  |  | 4 | 4 | 10 |  |
| 5 | 10 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10 |  |
| 6 | 10 | 6 |  |  | 6 | 6 | 10 |  |
| 7 | 10 | 7 |  |  | 7 | 7 | 10 |  |
| 8 | 10 | 8 |  |  | 8 | 8 | 10 |  |
| 9 | 10 | 9 |  |  | 9 | 9 | 10 |  |
| 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 11 | 10 | 11 |  |  | 11 | 11 | 10 |  |
| 12 | 10 | 12 |  |  | 12 | 12 | 10 |  |
| 13 | 10 | 13 |  |  | 13 | 13 | 10 |  |
| 14 | 10 | 14 |  |  | 14 | 14 | 10 |  |
| 15 | 10 | 15 |  |  | 15 | 15 | 10 |  |
| 16 | 10 | 16 |  |  | 16 | 16 | 10 |  |
| 17 | 10 | 17 |  |  | 17 | 17 | 10 |  |
| 18 | 10 | 18 |  |  | 18 | 18 | 10 |  |
| 19 | 10 | 19 |  |  | 19 | 19 | 10 |  |
| 20 | 10 | 20 |  |  | 20 | 20 | 10 |  |

Po dokonaniu obliczeń wykonaj wykresy zależności R(d) oraz wykres zależności R(l).

Zadanie 2

Porównaj obliczenia oporu elektrycznego przewodników dla kilku rodzajów materiału z jakiego wykonany jest przewodnik na przykład dla miedzi i aluminium.

Wyniki przedstaw na wspólnym wykresie.

- Na podstawie wykonanych obliczeń i wykresów sporządź wnioski:

Zadanie 1:

Zadanie 2: