SCENARIUSZ LEKCJI

OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU:

WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Autorzy scenariusza: Elżbieta Grzybek, Michał Hajduk

TEMAT LEKCJI:

Szeregowe i równoległe łączenie oporników

## Streszczenie

Rezystory podobnie jak cewki i kondensatory mogą być połączone na dwa główne sposoby. Jednym z tych sposobów jest połączenie szeregowe, drugim - połączenie równoległe. Gdy kilka oporników ustawionych jest jeden za drugim i połączonych przewodnikami tak, że różnica potencjałów U przyłożona jest do jednego oraz drugiego końca takiego układu rezystorów to takie połączenie oporników nazywamy połączeniem szeregowym. Drugim sposobem łączenia rezystorów jest łączenie ich w sposób równoległy tj. taki, w którym oporniki z jednej oraz z drugiej strony połączone są za pomocą wspólnych przewodów, do końców których przykładana jest różnica potencjałów U. Takie połączenie oporników powoduje, że na każdym z nich występuje takie samo napięcie o wartości U, które wytwarza na każdym rezystorze prąd o różnym natężeniu (w przypadku rezystorów o jednakowym oporze, prąd przepływający przez te rezystory będzie miał oczywiście taką samą wartość).

## Czas realizacji

2 x 45 minut

## Podstawa programowa z fizyki:

Obliczanie oporu zastępczego w szeregowym i równoległym łączeniu oporników znajduje się w podstawie programowej z fizyki na poziomie rozszerzonym.

Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji, tworzenie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do  obrazowania zależności funkcyjnych zawiera podstawa programowa z informatyki na poziomie rozszerzonym.

## Cele kształcenia – wymagania ogólne:

Etap edukacyjny: IV, przedmiot: fizyka (poziom rozszerzony)

- Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie.

- Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel,  schematów i rysunków.

- Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk.

- Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników.

Etap edukacyjny: IV, przedmiot: informatyka (poziom rozszerzony):

- Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

- Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

## Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Etap edukacyjny: IV, przedmiot: fizyka (poziom rozszerzony)

Uczeń:

8.1. 	Wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego.

8.4 	Stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych.

8.5. 	Oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle.

Etap edukacyjny: IV, przedmiot: informatyka (poziom rozszerzony)

Uczeń:

2.1. 	Projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych.

2.2. 	Stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL).

2.4. 	Znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin.

4.3. 	Przetwarza obrazy i filmy.

4.4 	Wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów.

## Cel

Po lekcji uczniowie:

- obliczają opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle

- stosują prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu

- rozwiązują proste zadania i problemy

Słowa kluczowe

Szeregowe i równoległe łączenie oporników.

## Co przygotować?

- zestaw multimedialny

- prezentację o prądzie elektrycznym

- komputery (pracownia komputerowa) z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym

## Przebieg zajęć:

### Nauczyciel  z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji wprowadza prawa dotyczące łączenia szeregowego i równoległego oporników. ( 30 minut)

### Uczniowie dzielą się na grupy i za pomocą przygotowanego arkusza sprawdzają jak łączenie szeregowe oporników wpływa na natężenie prądu płynącego w obwodzie. (25 minut)

### Uczniowie dzielą się na grupy i za pomocą przygotowanego arkusza sprawdzają jak łączenie równoległe oporników wpływa na natężenie prądu płynącego w obwodzie. (25 minut)

### Dyskusja podsumowująca. (10 minut)

## Sprawdzenie wiedzy

Ocena zadania

Ocena zadania

## Ocenianie

- budowę modelu, zastosowany typ wykresu, dobór funkcji, analizę sytuacji problemowej

- aktywność podczas zajęć

## Dostępne pliki

- Prezentacja

- Zadania