Odpowiedzi do zadań 1

1.Oblicz, ile ciepła odda do chłodnicy silnik o sprawności 35%, jeśli wykonał pracę 1400kJ.

odp: 2600kJ

2. Silnik, który spalił litr oleju napędowego o cieple spalania 30MJ/kg i gęstości 840kg/m3, ma sprawność 20%. Oblicz, na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie tony, wykorzystując ten silnik.

odp: 504 m

3.Oblicz średnią moc silnika samochodowego, jadącego z prędkością v=90 km/h, przy zużyciu 8 kg benzyny na 100 km. Sprawność silnika wynosi η=35%, a ciepło spalania benzyny 40 MJ/kg.

odp: 28 kW

4. Na rysunku pokazano cyk przemian 2 moli 1-atomowego gazu doskonałego.

a)  podaj nazwy poszczególnych przemian

b)  narysuj wykresy zależności V(T) i p(V) dla tego cyklu. Na wykresach uwzględnij wartości zaznaczone na rysunku.

c)   wiedząc, że objętość w stanie 1 wynosi 20 dm3 a ciśnienie 2.105Pa oblicz temperaturę gazu w tym stanie.

d)  podaj w których przemianach gaz pobierał ciepło z otoczenia a w których przemianach oddawał ciepło do otoczenia. Oblicz wartości tych ciepłe w każdej z przemian.

e) oblicz pracę wykonaną przez gaz w cyklu oraz sprawność.

.odp:	 a) 1→2 izobaryczna, 2→3 izochoryczna, 3→ 4 izobaryczna, 4→1izochoryczna

c) T=240 K

d) 1→2 gaz pobiera ciepło Q12=9,97 kJ

2→3 gaz oddaje ciepło Q23=5,98 kJ

3→4 gaz oddaje ciepło Q34=4,98 kJ

4→1 gaz pobiera ciepło Q41=2,99 kJ

e) W=2 kJ , η=15,4%

# Text boxes

p

2p0

p0

1             2

3

0          V0            2V0   V