TEST SPRAWDZAJĄCY

Uzupełnij luki w definicjach poniżej:

#### Bryła sztywna to takie ciało, w którym pod wpływem działających sił zewnętrznych nie zmienia się …………………………………… cząsteczkami tego ciała (siły te nie zmieniają kształtu ciała). Z definicji wynika, że dane ciało czasami możemy traktować jak bryłę sztywną (wtedy, gdy działające siły są zbyt …….. aby to ciało odkształcić), a innym razem, gdy działające siły są większe, ciało przestaje być bryłą sztywną.

#### ………………………………………….. bryły sztywnej względem pewnej osi (definiuje się również inne momenty bezwładności) nazywamy wyrażenie

Można stosunkowo prosto wyliczyć moment bezwładności kilku popularnych brył:

#### Moment siły

Moment M siły działającej na ciało to wielkość ……………. określona przez iloczyn ……………………działającej ……………..i …………………. Wektor momentu siły jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej przez wektor siły i wektor r, a jego zwrot określa reguła ……………………... Zgodnie z tą regułą, jeśli będziemy obracali po najkrótszej drodze pierwszy wektor (tu: r) tak, aby pokrył się z drugim (tu: F), to obracana w tym samym kierunku śruba prawoskrętna będzie przesuwać się (będzie wkręcana lub wykręcana) w kierunku określającym zwrot wektora M

#### Prędkość kątowa obracającej się bryły to charakterystyczna dla ruchu obrotowego wielkość określająca ……… zakreślany przez bryłę w określonym ………………. .

Każdy punkt obracającej się bryły ma inną prędkość liniową, natomiast prędkość kątowa wszystkich punktów bryły jest ………………………. Punkt odległy od osi obrotu o r ma prędkość liniową v taką, że

Należy pamiętać, że wektor prędkości kątowej jest …………………………… do płaszczyzny ruchu.

#### Przyspieszenie kątowe  obracającej się bryły określamy jako ………………………………………tej bryły w czasie.

Każdy punkt obracającej się bryły ma inne …………………………………….., natomiast przyspieszenie kątowe wszystkich punktów bryły jest takie samo. Punkt odległy od osi obrotu o r ma przyspieszenie liniowe a takie, że

Należy pamiętać, że ……………………………………………….. jest prostopadły do płaszczyzny ruchu.

#### Druga zasada dynamiki ruchu obrotowego

Mówi ona, że jeśli na pewne ciało, które posiada pewien swój moment bezwładności I zadziałają ………………………………………, które wywrą na to ciało pewien wypadkowy moment siły M, to w wyniku tego działania ciało będzie obracać się z …………………………………………….  takim, że

Źródło: http://labor.zut.edu.pl/wfm2def.html