Maksymalna wartość siły tarcia działająca na koła samochodu jadącego po poziomym odcinku szosy wynosi 8000N. Samochód ma masę 1000kg. Oblicz maksymalną wartość prędkości, z jaką samochód ten może pokonać zakręt o promieniu 100m.

| Dane | Szukane | Wzory |
| --- | --- | --- |
| Fmax=8000N m=1000kg r=100m | vmax= ? | F=mv2/r Fr=mv2 ¦:m v2=Fr/m |

v2=Fr/m=(8000N 100m)/1000kg=800Nm/kg=800m2/s2

v=28,28 m/s

Odpowiedź: Maksymalna wartość prędkości, z jaką ten samochód może pokonać zakręt o promieniu 100m wynosi 28,28 m/s.