KARTA PRACY

Uzupełnij po wykonaniu doświadczenia:

1.Na statywie zawieszamy ramkę z drutu.

2.Umieszczamy ją między biegunami magnesu podkowiastego.

3.Podłączmy ramkę do baterii.

4.Zapisz obserwacje

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Zmieniamy kierunek przepływu prądu. Co obserwujesz?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.Zmieniamy bieguny magnesu na przeciwne. Co zmieni się w ruchu ramki?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.Zapisz wnioski z obserwacji doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	8.Od czego zależy siła wzajemnego oddziaływania magnesu i przewodnika z prądem elektrycznym?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ćwiczenia na zastosowanie reguły lewej dłoni.

9.Zaznacz na rysunku:

- zwrot linii pola magnetycznego

- kierunek prądu w przewodniku

- kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej

Oblicz siłę elektrodynamiczną jeśli B=2T, I=5A a długość przewodnika 1m.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.Zaznacz na rysunku kierunek prądu w przewodniku

Ćwiczenia utrwalające poznaną budowę i działanie silnika elektrycznego.

11.Podpisz na rysunku podstawowe części silnika oraz kierunek obrotu ramki.

Ćwiczenia na obliczanie wartości siły elektrodynamicznej.

Zadanie.1

Drut o długości l=1m w którym płynie prąd o natężeniu 10 A, tworzy kąt 300 z liniami jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B=1,5 T. Oblicz wartość siły elektrodynamicznej działającej na drut.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie.2

Drut o długości 100 cm i masie 30 g został zawieszony na dwóch sprężystych przewodach w polu magnetycznym o indukcji B= 1 T. Oblicz natężenie i wyznacz kierunek prądu , który musi płynąć przez drut, aby sprężyny nie były napięte.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………