Karta doświadczenia do modułu „Ruch punktu materialnego”

Doświadczenie 1. Badanie rzutu poziomego

Problem badawczy

Jakim ruchem porusza się kulka względem osi X a jakim w względem osi Y?

Jak wyznaczyć zasięg rzutu w zależności od wysokości kulki?

Materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczenia

Film ilustrujący przebieg doświadczenia i program komputerowy do badania ruchu metodą wideo pomiarów (np. Tracker)

Przed wykonaniem doświadczenia prezentujemy uczniom kulkę, która toczy się po poziomej powierzchni z prędkością v a następnie spada na podłogę. Pytamy uczniów, jakim ruchem porusza się kulka i jak to sprawdzić.

Hipoteza: Badany ruch jest ruchem złożonym. Składa się z dwóch ruchów. Ruch jednostajnie prostoliniowy względem osi X oraz ruch jednostajnie przyspieszony względem osi Y.

Uczniowie mogą zaproponować pomiar odległości spadającej kulki (względem osi X) do wysokości z której ta kulka została zrzucona (oś Y).

Przebieg doświadczenia

Pokazujemy filmy, przedstawiające rzut poziomy kulki z różnych wysokości. Omawiamy na czym polega metoda wideo pomiarów i praca z programem Tracker. Przeprowadzamy nabór danych na podstawie filmów. Wyniki pomiarów przedstawiamy na wykresie zależności zasięgu rzutu od wysokości, z której kulka została z rzucona.

Analiza i dyskusja wyników pomiaru (sprawdzenie hipotezy)

Punkty pomiarowe naniesione na wykresie zależności zasięgu rzutu od wysokości początkowej, z której zrzucano kulkę powinny ułożyć się w pobliżu krzywej opisującej pierwiastek.

Zwracamy uwagę na niepewności pomiarowe (jeśli mamy więcej czasu to możemy je zaznaczyć).

Wnioski z przeprowadzonego doświadczenia

Badany ruch to ruch złożony z dwóch ruchów. Z ruchu jednostajnie prostoliniowego wzdłuż osi X oraz ruchu jednostajnie przyspieszonego wzdłuż osi Y.  Wykres zasięgu rzutu (przy stałej prędkości v0) do wysokości, z której zrzucamy kulkę wyraża się zależnością: