ZAŁĄCZNIK NR 3

TEST

# W zadaniach 1-4 podano 4 propozycje odpowiedzi.  Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1p.

1. W windzie na wadze sprężynowej wyskalowanej w niutonach stoi dziewczynka o masie       35 kg. Jaki jest ciężar dziewczynki w nieruchomej windzie?

a) 200 N,

b) 300 N,

c) 350 N,

d) 35 N.

Odpowiedź: c

2. W windzie na wadze sprężynowej wyskalowanej w niutonach stoi dziewczynka o masie       35 kg. Gdy winda ruszyła, waga wskazała 70 kg. Jaki jest ciężar dziewczynki w poruszającej się windzie?

a) 700 N,

b) 500 N,

c) 550 N,

d) 350 N.

Odpowiedź: c

3. Podczas hamowania windy jadącej w dół ciężar człowieka:

a) nie zmienia się,

b) zależy od windy,

c) jest większy, gdy winda jedzie ze stałą prędkością,

d) mniejszy, gdy winda jedzie z różną prędkością.

Odpowiedź: c

4. Jaki ciężar wskaże waga wyskalowana w niutonach, która umieszczona jest w windzie poruszającej się  w dół  z przyspieszeniem 2 m/s2, jeśli znajduje się w niej pasażer o masie 60 kg?

a) 600 N,

b) 520 N,

c) 400 N,

d) 480 N.

Odpowiedź: d