Zadanie 2.

Dane:

(=330nm

Uh=1V (odczytane z wykresu)

h=6,63.10-34Js

c=3.108m/s

Szukane:

W

Wychodząc z prawa Einsteina:

Stąd:

,

Ek=1eV=1,6.10-19J

Ef=6,03.10-19J

Ostatecznie:

W=4,43.10-19J

Odp: Praca wyjścia wynosi W=4,43.10-19J.

Zadanie 3.

Dane:

U=4V

I=2µA

U1=2V (U1 na fotokomórce dla I=2µA)

Szukane:

R

E

Z prawa Ohma mamy:

R=2M(

Natomiast z II prawa Kirchhoffa:

E-U1-U=0V

Stąd:

E=U1+U czyli

E=6V

Odp: Siła elektromotoryczna źródła prądu wynosi 6V, opór opornika 2M(.

KARTA PRACY – ROZWIĄZANIA ZADAŃ 4-5

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, wyznaczanie stałej Plancka. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie do rozwiązywania problemów fizycznych.

Zadanie 4.

Dane:

Uh0 =-4 V

Uh1 =-2 V

e=1,6.10-19C

Szukane:

W

Wychodząc z prawa Einsteina:

oraz zależności na energię kinetyczną wyrażoną przez napięcia hamowania:

Otrzymujemy:

Stosując ostatnie równanie dla dwóch sytuacji przedstawionych w treści zadania otrzymujemy układ równań:

W powyższym  układzie równań wielkościami szukanymi są: praca wyjścia W oraz długość fali (0, wyznaczając  szukaną wielkość - pracę wyjścia otrzymujemy

W=2eV=3,2.10-19J

Odp: Praca wyjścia wynosi 3,2.10-19J

Zadanie 5.

W przypadku pierwszy zostanie wybitych 500 fotoelektronów o energii 0,2eV (energia fotonu jest większa od pracy wyjścia).

W drugim przypadku nie zostanie wybity żaden fotoelektron ponieważ energia fotonu jest mniejsza od pracy wyjścia.